ООО «МК-ТТ»

г. Москва, ул. Братиславская, д.29, к.1, оф18

т/ф. (495) 347-97-03; тел.  8 (499) 722-75-13

www.mk-komplekt.ru       e-mail: info@mk-komplekt.ru

Копировально-фрезерный  станок 213

*Предназначен для фрезерования отверстий под замки и ручки в ПВХ

профилях.

*Прижим профиля пневматический.

*Подача трехшпиндельной сверлильной  головки ручная.

*Фрезеровка по копиру ручная.

*В комплекте:

-фреза 5х25х80/8 – 1 шт.,

-сверла п11- п13-п11 – 1 комплект,

-сдувной пистолет.

| Технические характеристики | 213 |
| --- | --- |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 1,1 КВт |
| Скорость вращения фрезы | 18000 об./мин |
| Скорость вращения сверл | 900 об./мин |
| Давление воздуха | 6-8 бар |
| Потребление воздуха | 5 л/мин |
| Размеры: Длина х Ширина х Высота | 635x 880х1500 мм |
| Вес нетто | 128 Кг |
| Вес брутто | 148 Кг |

Дополнительные фото- см. стр. 2

Фото 1.  Трехшпиндельный редуктор под ручки. Ручная подача.