# ООО «МК-ТТ»

г. Москва, ул. Братиславская, д.29, к.1, оф.18

тел.  8 (495) 347-97-03;  8 (499) 722-75-13

www.ozcelik.su   e-mail: mk@ozcelik.su

MKMF-02 Станок копировально-фрезерный

*Предназначен для фрезерования отверстий под замки и ручки в ПВХ

профилях.

*Копировальный мотор асинхронный 3-х фазный, 300Гц.

*Прижим профиля пневматический.

*Подача 3-шпиндельной сверлильной головки ручная.

*Фрезеровка по копиру ручная.

*В комплекте: фреза 5х25х80/8 – 1 шт., сверла п10-л12-п10 – 1 комплект.

| Технические характеристики | 253-02 / MKMF-02 (Nikmak) |
| --- | --- |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 1,1 КВт |
| Скорость вращения фрезы | 18000 об/мин |
| Скорость вращения сверл | 925 об/мин |
| Давление воздуха | 6-8 бар |
| Потребление воздуха | 5 л/мин |
| Размеры: Длина х Ширина х Высота | 64x 88х115 см |
| Габариты в упаковке: Д х Ш х В | 68х105х130 см |
| Вес нетто | 128 Кг |
| Вес брутто | 148 Кг |