# ООО «МК-ТТ»

г. Москва, ул. Братиславская, д.29, к.1, оф31

т/ф. (495) 347-97-03,  347-99-71; тел.  8 (499) 722-75-13

www.mk-komplekt.ru       e-mail: info@mk-komplekt.ru

551 Одноголовочная сварочная машина NK-02

*Предназначена для сварки углов ПВХ - профилей.

# *Позволяет регулировать давление прижима и сжатия.

# *Свариваемые углы от 30 до 180 градусов.

# *Температура  плавления от 0 до 260 градусов.

# *Максимальная высота профиля-120мм.

*После прижима профилей – процесс сварки автоматический.

*Полностью электронный контроль температуры и времени плавления.

# *Удобный широкий разделитель (на всю глубину стола).

*Удобное управление через педаль.

| Технические характеристики | 551/ NK-02 |
| --- | --- |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 1,5 КВт |
| Давление воздуха | 6 - 8 бар |
| Потребление воздуха | 35 л/мин |
| Размеры нетто: Длина х Ширина х Высота | 71х79х140 см |
| Габариты в упаковке:Д х Ш х В | 78х87х161 см |
| Вес нетто | 138 Кг |
| Вес брутто | 163 Кг |