# ООО «МК-ТТ»

г. Москва, ул. Братиславская, д.29, к.1, оф.31

т/ф. (495) 347-97-03,  347-99-71; тел.  8 (499) 722-75-13

www.mk-komplekt.ru       e-mail: mk-komplekt@istel.ru

651 Станок уголозачистной CTM-01

с быстросъемной втулкой

*Предназначен для зачистки сварного угла ПВХ профиля под углом 90°.

*Зачищает  верхнюю, нижнюю поверхность угла и наружный угол.

*Система быстрой смены фрез.

*Адаптирован к различным типам профиля.

*Имеется привод для центровки угла.

*1фреза (в комплект не входит), система быстрой смены фрез.

*Направление вращения фрезы – по часовой стрелке.

*Максимальный диаметр фрезы – 230 мм.

*Диаметр вала - 32 мм, рабочая высота вала – 100 мм.

*Высота профиля max - 100 мм.

*В комплекте  втулка  d=32мм.-2 шт.

| Технические характеристики | 651 /CTM-01 |
| --- | --- |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 1,2 КВт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин. |
| Давление воздуха | 6-8 бар |
| Размеры: Длина х Ширина х Высота | 1030x880x1400 мм |
| Вес нетто | 176 Кг |
| Вес брутто | 201 Кг |