# ООО «МК-ТТ»

г. Москва, ул. Братиславская, д.29, к.1, оф.31

т/ф. (495) 347-97-03,  347-99-71; тел.  8 (499) 722-75-13

www.mk-komplekt.ru       e-mail: mk-komplekt@istel.ru

Углозачистной станок  с быстросъемной втулкой

ORBIT-III

*Предназначен для зачистки сварного угла ПВХ профиля под углом 90°.

*Зачищает  верхнюю, нижнюю поверхность угла и наружный угол.

*Адаптирован к различным типам профиля.

*Имеется привод для центровки угла.

*1фреза (в комплект не входит), система быстрой смены фрез.

*Направление вращения фрезы – по часовой стрелке.

*Максимальный диаметр фрезы – 230 мм.

*Диаметр вала - 32 мм. Быстросъемная втулка  1 шт. в к-те.

*Высота профиля max - 90 мм.

*Сдувной пистолет в комплекте.

| Технические характеристики | ORBIT-III |
| --- | --- |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 1,2 КВт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин. |
| Давление воздуха | 6-8 бар |
| Размеры: Длина х Ширина х Высота | 1000x820x1500 мм |
| Габариты: Длина х Ширина х Высота | 1080х870х1540 мм |
| Вес нетто | 186 Кг |
| Вес брутто | 226 Кг |