ООО «НИКА»

г. Москва, ул. Братиславская, д.29, к.1, оф.18

т/ф.8 (495) 347-97-03,  ; тел.  8 (499) 722-75-13

www. ozcelik.su      e-mail: mk@ozcelik.su

SDM - 01 ПИЛА ДЛЯ СЕРИЙНОЙ РЕЗКИ

*Точность резки +/- 0,1 мм

* Максимальный рез 240х110мм.

*Автоматический процесс подачи и нарезки профиля.

* Программирование параметров резки (длина и количество)

*Прижимы профиля пневматические.

*Нижняя подача диска.

*Пильный диск – 420х32 мм. в комплекте.

*Жидкостная система охлаждения

*Максимальное сечение заготовки В х Ш: 210 x 150 мм.

*Минимальный остаток профиля при автоматической резке 80-120 мм.

*Рольганг 3 м., система охлаждения в комплекте.

| Технические характеристики | SDM-01 (Nikmak) |
| --- | --- |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 2 КВт |
| Скорость вращения | 3000 об./мин. |
| Давление воздуха | 6-8 бар |
| Потребление воздуха | 20-30 л/мин |
| Размеры: Длина х Ширина х Высота | 152 х 96 х 138 см. |
| Габариты: Длина х Ширина х Высота | 164 х 108 х 156 см. |
| Вес нетто | 298 Кг. |
| Вес брутто | 356 Кг. |