# ООО «МК-ТТ»

г. Москва, ул. Братиславская, д.29, к.1, оф.31

т/ф. (495) 347-97-03,  347-99-71; тел.  8 (499) 722-75-13

www.mk-komplekt.ru       e-mail: mk-komplekt@istel.ru

Пила для резки штапика ORCA

*Предназначен для резки штапика под углом 45 градусов.

*Прижим и подача автоматические.

# *Регулировка по высоте стола.

# *Регулировка скорости подачи пильных дисков.

*После окончания резки пильные диски автоматически возвращаются

на исходную позицию.

*В комплекте: - пильные диски 200 мм – 2 шт.,

- подрезные диски – 100 мм – 2 шт.,

- рольганг 2 м;

- рейсшина 1,3 м;

| Технические характеристики | ORCA |
| --- | --- |
| Напряжение | 380 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 2х1,2 КВт / 3 фазы |
| Скорость вращения | 3000 об/мин |
| Давление воздуха | 6-8 бар |
| Потребление воздуха | 40 л/мин |
| Размеры: Длина х Ширина х Высота | 1100х 480 х 1070 мм |
| Вес нетто | 140 Кг |
| Вес брутто | 180 Кг |